|  | Приложение к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 23.04.2020 № 491 |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА РАЗРАБОТКУ «ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ЗАО «РАДУГАЭНЕРГО» ПО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЮ

ЗАТО г. РАДУЖНЫЙ НА 2021 - 2025 ГОДЫ»

| 1. | Основания для разработки инвестиционной программы | Техническое задание на разработку «Инвестиционной программы ЗАО «Радугаэнерго» по теплоснабжению ЗАТО г. Радужный на 2021 – 2025 гг.» подготовлено в соответствии с требованиями следующих законодательных и нормативных актов: - Федерального закона от 27.07.2010 года N 190 -ФЗ «О теплоснабжении» (в действующей редакции); - Градостроительного кодекса Российской Федерации; -Федерального Закона от 23.11.2009 года № 261- ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Приказа Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007 N 99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»; - Приказа Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007 N 100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса». |
| --- | --- | --- |
| 2. | Заказчик разработки инвестиционной программы | Администрация ЗАТО г. Радужный Владимирской области |
| 3. | Разработчик и исполнитель инвестиционной программы | ЗАО «Радугаэнерго» |
| 4. | Цель инвестиционной программы | Повышение надежности и качества услуг теплоснабжения, энергосбережение и повышение энергетической эффективности системы теплоснабжения на территории ЗАТО г.Радужный |
| 5. | Задачи инвестиционной программы | - повышение эффективности системы теплоснабжения; - внедрение инновационных энергоэффективных технологий и оборудования; - снижение потерь тепловой энергии при ее передаче; - снижение износа энергооборудования и тепловых сетей; - обеспечение доступности услуг для потребителей (в том числе обеспечение новых потребителей) ЗАО «Радугаэнерго». |
| 6. | Источники финансирования инвестиционной программы | - инвестиционная составляющая тарифа на тепловую энергию и амортизация |
| 7. | Плановые значения показателей, достижение которых должно быть предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы | Наименование показателя | Факти-ческие значе-ния 2019 г. | Утвер-жден-ный период 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
|  |  | Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя, кВт∙ч/Гкал | 37,23 | 37,67 | 37,67 | 37,67 | 37,67 | 37,67 | 37,67 |
|  |  | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя, кг у.т./Гкал | 160,4 | 161,1 | 161,1 | 161,06 | 161,04 | 161,0 | 160,9 |
|  |  | Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации инвестиционной программы, % | 82,4 | 82,6 | 82,6 | 82,6 | 82,6 | 82,6 | 82,5 |
|  |  | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал в год, % от полезного отпуска тепловой энергии | 19,7 | 21,4 | 21,3 | 21,3 | 21,2 | 21,1 | 21,0 |
|  |  | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, тонн в год | 92823 | 94778 | 94599 | 94220 | 93853 | 93503 | 93144 |
|  |  | Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды: в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды, тонн в год | Выбросы: 1)твердые 0,129 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 |
|  |  |  | 2)Газо-образные 125,359 | 154,89 | 154,89 | 154,89 | 154,89 | 154,89 | 154,89 |
|  |  |  | Сбросы: 14,52 | 20,11 | 20,11 | 20,11 | 20,11 | 20,11 | 20,11 |
| 8. | Срок разработки инвестиционной программы | Разработку инвестиционной программы осуществить не позднее 14-ти календарных дней со дня утверждения технического задания |
| 9. | Требования по разработке инвестиционной программы | 1. Выполнить анализ существующего состояния системы теплоснабжения ЗАТО г. Радужный с выявлением основных проблем, не позволяющих обеспечить необходимый уровень объемов и качества предоставления услуг на основании результатов технологической экспертизы; 2. Разработать мероприятия по модернизации (реконструкции) объектов теплоснабжения, направленные на повышение эффективности системы теплоснабжения, снижение износа энергооборудования и потерь на тепловую энергию; 4. Определить объем финансовых потребностей по реализации инвестиционной программы, с распределением по годам. |
| 10. | Условия по разработке инвестиционной программы | 1. Мероприятия разрабатываются в соответствии с действующими СНиПами и ГОСТами на строительство, реконструкцию и проектирование; 2. Финансовые потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы определяются на основе укрупненных показателей стоимости строительства и реконструкции, действующей сметной нормативной базы и подлежат безусловной корректировке в соответствии с проектными решениями. 3. Модернизацию (реконструкцию) объектов теплоснабжения предусмотреть с применением новейших технологий, экономичного и высокопроизводительного оборудования, повышения энергетической эффективности. |
| 11. | Перечень мероприятий, которые подлежат включению в инвестиционную программу | 2021 год |
|  |  | Модернизация системы газоподачи и пусконаладочные работы котла ДКВРв-10-13-115 №3 |
|  |  | Модернизация ЦТП (замена насоса 1Д-200/90 №2) квартал 9 строение 3/1 |
|  |  | Модернизация и пусконаладочные работы водоводяного подогревателя №2 в ЦТП квартал 9 строение 3/1 |
|  |  | Модернизация системы учета отпуска тепловой энергии в котельной ПТВМ |
|  |  | Реконструкция участка тепловой сети Ду 800мм (64 м)с применением современных теплоизоляционных материалов, квартал 13/20 |
|  |  | 2022 год |
|  |  | Модернизация котельной ДКВР (замена атмосферного деаэратора ДА-50) |
|  |  | Модернизация котельной ПТВМ (замена насосов подпиточной воды №1 и №2 типа 200Д90 на 1КМЛ 65-200Т-У3.1) |
|  |  | Модернизация и пусконаладочные работы водоводяного подогревателя №3 в ЦТП квартал 9 строение 3/1 |
|  |  | Реконструкция участка тепловой сети Ду 800мм (103 м) с применением современных теплоизоляционных материалов, квартал 13/20 |
|  |  | 2023 год |
|  |  | Модернизация котельной ПТВМ (замена баков-мерников крепкого раствора соли №1 и №2) |
|  |  | Модернизация ЦТП-36 (замена насоса 1Д-200/90 №2) квартал 3 строение 9/1 |
|  |  | Модернизация и пусконаладочные работы водоводяного подогревателя №1 в ЦТП-36 квартал 3 строение 9/1 |
|  |  | Модернизация ЦТП-36 (замена насоса К 90/55 на 1Д-200/90 №3) квартал 3 строение 9/1 |
|  |  | 2024 год |
|  |  | Модернизация и пусконаладочные работы водоводяного подогревателя №2 в ЦТП-36 квартал 3 строение 9/1 |
|  |  | Модернизация и пусконаладочные работы водоводяного подогревателя №3 в ЦТП-36 квартал 3 строение 9/1 |
|  |  | 2025 год |
|  |  | Модернизация котельной ДКВР (замена парового котла ДЕ-16-14ГМ на паровой котел ДЕ-6,5-14ГМ-О) |
|  |  | Реконструкция участка тепловой сети Ду 800мм (103 м) с применением современных теплоизоляционных материалов, квартал 13/20 |
| 12. | Срок реализации инвестиционной программы | Инвестиционная программа реализуется в 2021-2025 гг. |