|  | Приложение к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный от 12.03.2015 № 372 |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА РАЗРАБОТКУ "ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ЗАО «РАДУГАЭНЕРГО» ПО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЮ

ЗАТО г. РАДУЖНЫЙ  НА 2016 - 2020 ГОДЫ"

| 1. | Основания для разработки инвестиционной программы | Техническое задание на разработку «Инвестиционной программы ЗАО «Радугаэнерго» по теплоснабжению ЗАТО г.Радужный на 2016 –2020 г.» подготовлено в соответствии с требованиями следующих законодательных и нормативных актов: - Федерального закона от 27.07.2010 года N 190 -ФЗ «О теплоснабжению» (в действующей редакции); - Градостроительного кодекса Российской Федерации; -Федерального Закона от 23.11.2009 года № 261- ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Приказа Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007 N 99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»; - Приказа Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007 N 100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса». |
| --- | --- | --- |
| 2. | Заказчик разработки инвестиционной программы | Администрация ЗАТО г. Радужный |
| 3. | Разработчик и исполнитель инвестиционной программы | ЗАО «Радугаэнерго» |
| 4. | Цель инвестиционной программы | Повышение надежности и качества услуг теплоснабжения, энергосбережение и повышение энергетической эффективности системы теплоснабжения на территории ЗАТО г.Радужный |
| 5. | Задачи инвестиционной программы | - повышение эффективности системы теплоснабжения; - внедрение инновационных энергоэффективных технологий и оборудования; - снижение потерь тепловой энергии при ее передаче; - снижение износа энергооборудования и тепловых сетей; -обеспечение доступности услуг для потребителей (в том числе обеспечение новых потребителей) ЗАО «Радугаэнерго». |
| 6. | Источники финансирования инвестиционной программы | - инвестиционная составляющая тарифа на тепловую энергию и амортизация |
| 7. | Плановые значения показателей, достижение которых должно быть предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы | Наименование показателя | Факти-ческие значе-ния 2014 г. | Утверж-денный период 2015 г. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|  |  | Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя, кВт∙ч/1Гкал | 37,98 | 37,67 | 37,66 | 37,65 | 37,64 | 37,63 | 37,62 |
|  |  | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя, кг у.т.на 1 Гкал | 160,11 | . 161,15 | 161,14 | 161,13 | 161,12 | 161,11 | 161,10 |
|  |  | Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей, Гкал/ч | 0,3 | 0,9 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  |  | Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвест.пр., % | 80 |  | 80,3 | 80,2 | 80,1 | 80,1 | 79,8 |
|  |  | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал в год, % от полезного отпуска тепловой энергии | 24493 Гкал 20,2 % | 26964 Гкал 20,5 % | 26558 Гкал 20,2 % | 26427 Гкал 20,1 % | 26427 Гкал 20,1 % | 26295 Гкал 20,0 % | 26295 Гкал 20,0 % |
|  |  | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, тонн в год для воды ** | 106979 | 106979 | 106900 | 106800 | 106700 | 106600 | 106500 |
|  |  | Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды: в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды Выбросы: а) твердые (тонн/год) б) газообразные (тонн/год) Сбросы (тонн/год) | 0,861 181,704 0,02011 | 0,861 181,704 0,0205 | 0,861 181,704 0,0205 | 0,861 181,704 0,0204 | 0,86 181,7 0,0203 | 0,86 181,7 0,0202 | 0,86 181,7 0,0201 |
| 8. | Срок разработки инвестиционной программы | Разработку инвестиционной программы осуществить не позднее 3-х календарных дней со дня утверждения технического задания |
| 9. | Требования по разработке инвестиционной программы | 1. Выполнить анализ существующего состояния системы теплоснабжения ЗАТО г.Радужный с выявлением основных проблем, не позволяющих обеспечить необходимый уровень объемов и качества предоставления услуг на основании результатов технологической экспертизы; 2. Разработать мероприятия по модернизации (реконструкции) объектов теплоснабжения, направленные на повышение эффективности системы теплоснабжения, снижение износа энергооборудования и потерь на тепловую энергию; 4. Определить объем финансовых потребностей по реализации инвестиционной программы, с распределением по годам. |
| 10. | Условия по разработке инвестиционной программы | 1. Мероприятия разрабатываются в соответствии с действующими СНиПами и ГОСТами на строительство, реконструкцию и проектирование; 2. Финансовые потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы определяются на основе укрупненных показателей стоимости строительства и реконструкции, действующей сметной нормативной базы и подлежат безусловной корректировке в соответствии с проектными решениями. 3. Модернизацию (реконструкцию) объектов теплоснабжения предусмотреть с применением новейших технологий, экономичного и высокопроизводительного оборудования, повышения энергетической эффективности. |
| 11. | Перечень мероприятий, которые подлежат включению в инвестиционную программу | 2016 год |
|  |  | 1. Модернизация технологического оборудования центральной котельной; 2. Модернизация автоматики котла ДКВРВ -10-13-115 № 2 (на основе БУК «Сигма»); |
|  |  | 3. Модернизация оборудования ГРП котельной КВГМ, ГРУ котельных ДКВР и ПТВМ; |
|  |  | 4. Реконструкция участка тепловой сети от котельной ПТВМ до ТК-1 с применением современных теплоизоляционных материалов; 5. Модернизация системы контроля за параметрами ЦТП -1 (приборы контроля параметров, телеметрия). 6. Реконструкция тепловых камер ТК-1-45, ТК -1-А, ТК -1-14А и ТК -3-11. |
|  |  | 2017 год |
|  |  | 1. Модернизация водоводяных подогревателей ЦТП -1 и ЦТП -3; 2. Модернизация автоматики ЦТП -3. |
|  |  | 2018 год |
|  |  | 1.Модернизация системы передачи информации с узлов учета тепловой энергии центральной котельной, жилых домов и бюджетных организаций (телеметрия) 1 –й этап; |
|  |  | 2. Модернизация автоматизации котла КВГМ -50 № 7. |
|  |  | 2019 год |
|  |  | 1.Модернизация системы передачи информации с узлов учета тепловой энергии центральной котельной, жилых домов и бюджетных организаций (телеметрия) 2-ой этап; |
|  |  | 2.Модернизация системы передачи информации с узлов учета тепловой энергии центральной котельной, жилых домов и бюджетных организаций (пусконаладочные работы); |
|  |  | 3. Модернизация газового оборудования котлов ДКВРВ -10-13 -115 №2,3 (приобретение оборудования и монтаж). |
|  |  | 2020 год |
|  |  | 1.Модернизация технологического оборудования центральной котельной ( паромазутные подогреватели, мазутные насосы): 2.Реконструкция резервуара для хранения мазута № 2; |
| 12. | Срок реализации инвестиционной программы | Инвестиционная программа реализуется в 2016-2020 гг. |