Приложение № 4

к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный

от  01.07.2014г.   г.  №779

Таблица № 1

Технические требования и перечень работ,

выполняемых по содержанию и обслуживанию

городских автомобильных дорог

| № п/п | Виды работ | Технические требования к выполняемым работам | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Пункт 2.3. изложить в следующей редакции: | Состояние дорог и придорожной полосы должно обеспечивать безопасность дорожного движения и соответствовать требованиям ГОСТа Р 50597 - 93 |
| 2.3. | Механизированная погрузка и вывоз снега с автодорог в установленные места | Вывоз снег производить по мере необходимости с автодорог, имеющих бортовой камень и частично без бортового камня. Объёмы вывоза – 150 м3/1000 м2. Среднее расстояние вывоза – 3,0 км. |  |

Зацепина Д.М.

(49254)3 63 11

Приложение № 5

к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный

от  01.07.2014   г.  №779

Таблица № 2

Технические требования и перечень работ, выполняемых по механизированной уборке тротуаров, пешеходных дорожек, площадок

и подъездных дорог города

| № п/п | Виды работ | Технические требования к выполнению работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Пункты 3, 6, 10 изложить в следующей редакции: |
| 3. | Механизированная погрузка и вывоз снега в установленные места с пешеходных дорожек, площадок, тротуаров | Снег вывозится с пешеходных дорожек–110 м3/1000м2, далее по мере необходимости. Среднее расстояние вывоза – 3 км. | Состояние объектов благоустройства должно соответствовать Правилам благоустройства и содержания территорий муниципального образования ЗАТО г. Радужный и Санитарным правилам содержания территорий населенных мест. |
| 6. | Подборка смета | Подборка смета вдоль бортового камня проводится 12 раз в летний период (3 раза в неделю в летний период). |  |
| 10. | Нанесение дорожной разметки на стоянках у зданий и сооружений, общих стоянок в соответствии с проектом дислокации дорожных знаков | Разметка наносится 2 раза в сезон (1-й раз до 15 июня). |  |

Д.М.Зацепина

(49254) 3 63 11